RETIFICAÇÃO DO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 05/2018

# MODALIDADE : PREGÃO PRESENCIAL

##### TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM

## OBJETO: AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SELBACH, RS, torna público para conhecimento de quantos possam se interessar, que está RETIFICANDO o EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 05/2018 do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para a  contratação de empresa visando o fornecimento de 01 rolo compactador, nos seguintes dispositivos:

PREÂMBULO:

A sessão pública do PREGÃO será realizada na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação, situada no Largo Adolfo Albino Werlang, nº 14 - centro, Selbach, RS, no dia 28 de março de 2018, às 09:00 horas, quando deverão ser entregues, diretamente ao Pregoeiro, os documentos referentes ao Credenciamento, a Declaração Prévia de Habilitação, Declaração de enquadramento da empresa como ME ou EPP (se for o caso), Declaração de enquadramento no limite de receita referido no item 6.1.7 deste edital, no caso de cooperativas, os envelopes “A” - Proposta de Preços e “B” - Documentos de Habilitação pelas empresas interessadas. ...

2. Condições de participação

... 2.1.3. (REVOGADO) ...

6.2. Da proposta de preços e documentos

...

6.2.2. A proposta de preço deverá

... C) Ser apresentada ... ... C.2. Conter indicação da marca, modelo e/ou fabricante do produto cotado

ANEXO I – Modelo de proposta de preços

... ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE SOLO, AUTOPROPELIDO, NOVO, ANO DE FABRICAÇÃO NO MÍNIMO 2017. Marca/Fabricante: ________identificar_____________ Modelo: __________________identificar____________ Composição básica mínima: Equipado com Tambor Liso Combustível: Diesel Potência Mínima 125 hp Peso operacional mínimo de 11.500 kg Motor 4 cilindros Turbo alimentado; Tier: III; Largura mínima de compactação de 2130 mm; Capacidade de subir rampas: mínima 40 % painel de instrumentos analógico, alarme para marcha a ré, eixo traseiro antiderrapante, capacidade de subir em rampas, freio de serviço hidrostático e de estacionamento hidromecânico, mínimo de duas amplitudes de trabalho: baixa e alta, impacto dinâmico em duas amplitudes: baixa e alta, Possuir itens de série do fabricante, devendo atender aos preceitos regulamentares dos órgãos oficiais de trânsito, nos aspectos relacionados à iluminação, sinalização e segurança. OBSERVAÇÕES: DEVERÁ SER ENTREGUE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SELBACH/RS. CORREM POR CONTA DA CONTRATADA AS DESPESAS DE SEGUROS, TRANSPORTE, TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO.

ANEXO VII – Termo de Referência

... 1.3.1. ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE SOLO, AUTOPROPELIDO, NOVO, ANO DE FABRICAÇÃO NO MÍNIMO 2017. Marca/Fabricante: ________identificar_____________ Modelo: __________________identificar____________ Composição básica mínima: Equipado com Tambor Liso Combustível: Diesel Potência Mínima 125 hp Peso operacional mínimo de 11.500 kg Motor 4 cilindros Turbo alimentado; Tier: III; Largura mínima de compactação de 2130 mm; Capacidade de subir rampas: mínima 40 % painel de instrumentos analógico, alarme para marcha a ré, eixo traseiro antiderrapante, capacidade de subir em rampas, freio de serviço hidrostático e de estacionamento hidromecânico, mínimo de duas amplitudes de trabalho: baixa e alta, impacto dinâmico em duas amplitudes: baixa e alta, Possuir itens de série do fabricante, devendo atender aos preceitos regulamentares dos órgãos oficiais de trânsito, nos aspectos relacionados à iluminação, sinalização e segurança. OBSERVAÇÕES: DEVERÁ SER ENTREGUE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SELBACH/RS. CORREM POR CONTA DA CONTRATADA AS DESPESAS DE SEGUROS, TRANSPORTE, TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO.

Selbach, RS, 14 de março de  2017.

SÉRGIO DEMIR KUHN

Prefeito Municipal

CARLOS CESAR HANSEN

Pregoeiro

Visto e proposta de minuta:

VOLNEI SCHNEIDER

Advogado – OAB.RS 34.861

Volnei Schneider Sociedade de Advocacia OAB.RS 5.996

A serviço da Prefeitura Municipal de Selbach, RS